## Slide 1: Безопасность эксплуатации зданий
Презентация подготовлена отделом архитектуры и градостроительства Администрации Кунашакского района
2019г.

## Slide 2: Нормативно-правовая база
Трудовой кодекс РФ (ст. 212)
Градостроительный кодекс РФ (ст.55.25)
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

## Slide 3: На кого возложена обязанность по обеспечению безопасности эксплуатации зданий
Трудовым кодексом РФ (ст. 212) на работодателя возложена обязанность по обеспечению безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений. Работодатель обязан поддерживать в исправном техническом состоянии здания и сооружения, обеспечивать их пожарную безопасность, нормальные санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работников в этих зданиях и сооружениях.

## Slide 4: На кого возложена обязанность по обеспечению безопасности эксплуатации зданий
Для эксплуатационного контроля работодатель приказом назначает ответственное лицо. Его задача-проверять, соответствует ли здание, а также их эксплуатация требованиям Технического регламента (ст.40 ФЗ от 30.12.2009г. №384- ФЗ).,своевременно инициировать диагностику и выявлять нарушения в процессе эксплуатации зданий , а также контролировать , чтобы нарушения своевременно устраняли.

## Slide 5: Требования законодательства к эксплуатации зданий и сооружений
В соответствии со ст. 55.25. Градостроительного кодекса РФ эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием (назначением) и в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов.

## Slide 6: В целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться
Техническое обслуживание зданий, сооружений.
Эксплуатационный контроль зданий, сооружений.
Текущий ремонт зданий, сооружений.

## Slide 7: Техническое обслуживание
Техническое обслуживание зданий, сооружений, текущий ремонт зданий, сооружений проводятся в целях обеспечения надлежащего технического состояния таких зданий, сооружений. Под надлежащим техническим состоянием зданий, сооружений понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.

## Slide 8: Эксплуатационный контроль
Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации. Эксплуатационный контроль осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения.

## Slide 9: Виды осмотров зданий
Вид осмотра
текущий
плановый
Кто проводит
ответственный
Техническая комиссия или специализированная организация
Когда проверяют
В течении дня
Весной и осенью
Периодичность осмотров
ежедневно
Не реже 2 раз в год
Что проверяют
Осмотр зданий на соответствие техническому регламенту
Осмотр зданий целиком, включая конструкции и инженерно-техническое обеспечение,полностью осматриваются фасад,стены,перекрытия,техническое оснащение
Цель осмотра
Для своевременного выявления нарушений в процессе эксплуатации и контроль их устранения
Для систематизированного контроля конструктивных элементов и систем здания

## Slide 10: Виды осмотров зданий
Вид осмотра
Плановый частичный
внеплановый
Кто проводит
Техническая комиссия или специализированная организация
Когда проверяют
Устанавливает комиссия исходя из технического состояния зданий
При выявлении дефектов и повреждений, при авариях и ЧС
Техническая комиссия или специализированная организация
Периодичность осмотров
По графику
По необходимости
Что проверяют
Особое внимание уделяют конструкциям и оборудованиям, которые имею фактический износ свыше 60 %
Степень повреждения конструктивных элементов и систем здания
Цель осмотра
Для дополнительного контроля отдельных конструктивных элементов и систем с учетом факт.износа
Установить перечень необходимых мероприятий , чтобы устранить дефекты и повреждения

## Slide 11: Цель осмотра
Главная цель любого осмотра - обеспечить безопасную эксплуатацию зданий и тем самым создать безопасные условия труда для сотрудников организации. Но так как общие плановые осмотры проводят с привязкой к определенному сезону , то между ними есть существенные отличия

## Slide 12: Что проверять при сезонных осмотрах
Виды осмотра
осенний
весенний
Когда проводят
До начала отопительного периода
После таяния снега
цель
Проверить подготовку здания к отопительному периоду
Выявить и оценить дефекты и повреждения конструкций от действия погодных факторов

## Slide 13: Что проверять при сезонных осмотрах
Что проверяют
1.Проверяют несущие и ограждающие конструкции зданий
2.Устраняют выявленные в конструкциях щели и зазоры
3.Проверяют наличие устройств и инвентаря , с помощью которого производят очистку снега с крыш
4.Устанавливают подготовленность покрытий зданий к удалению снега , а также желобов и водостоков
5.Проверяют исправность и готовность к работе в зимних условиях открывающихся элементов
1.Проверяют состояние несущих и ограждающих конструкций и выявляют их возможные повреждения в результате атмосферных и др. воздействий
2.Устанавливают дефектные места , которые требуют длительного наблюдения
3.Проверяют механизмы и открывающиеся элементы окон , дверей и других устройств
4.Приводят в порядок водостоки , отмостки и ливнеприемники

## Slide 14: Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения
В соответствии со ст. 55.25. Градостроительного кодекса РФ лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо.

## Slide 15: Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения
В случае привлечения в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физического или юридического лица собственник здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, сооружением на ином законном основании, обязаны передать этому лицу результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения, иную необходимую для эксплуатации здания, сооружения документацию.
Периодичность, состав подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию, по поддержанию надлежащего технического состояния зданий, сооружений (включая необходимые наблюдения, осмотры) должны определяться в соответствии с проектной документацией, результатами контроля за техническим состоянием зданий, сооружений индивидуально для каждого здания, сооружения исходя из условий их строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации.

## Slide 16: Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения
Если иное не предусмотрено федеральным законом, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано вести журнал эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений.

## Slide 17: Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано извещать при эксплуатации здания, сооружения о каждом случае возникновения аварийных ситуаций в здании, сооружении:
органы государственного контроля (надзора) в случае, если за эксплуатацией здания, сооружения в соответствии с федеральными законами осуществляется государственный контроль (надзор);
органы местного самоуправления, в случаях, если за эксплуатацией здания, сооружения государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами не осуществляется.
собственника здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо.

## Slide 18: Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения
В случае перемены лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, лицо, которое являлось ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, обязано передать новому лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение десяти дней журнал эксплуатации здания, сооружения, выданные уполномоченными органами исполнительной власти предписания об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, акты проверки выполнения уполномоченными органами исполнительной власти указанных предписаний, рекомендации органа местного самоуправления, иные документы, подтверждающие выполнение работ по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту здания, сооружения.

## Slide 19: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Федеральный закон «О техническом регулировании»
Статья 5.1. Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений:
Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений устанавливаются
Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

## Slide 20: Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О техническом регулировании»
Глава 1
Общие положения

## Slide 21: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 2. Основные понятия
воздействие -
явление, вызывающее изменение напряженно-деформированного состояния строительных конструкций и (или) основания здания или сооружения

## Slide 22: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 2. Основные понятия
нагрузка -
механическая сила, прилагаемая к строительным конструкциям и (или) основанию здания или сооружения и определяющая их напряженно-деформированное состояние

## Slide 23: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 2. Основные понятия
нормальные условия эксплуатации -
учтенное при проектировании состояние здания или сооружения, при котором отсутствуют какие-либо факторы, препятствующие осуществлению функциональных или технологических процессов

## Slide 24: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 2. Основные понятия
предельное состояние строительных конструкций - состояние строительных конструкций здания или сооружения, за пределами которого дальнейшая эксплуатация здания или сооружения
опасна,
недопустима,
затруднена
или нецелесообразна
либо восстановление работоспособного состояния здания или сооружения невозможно или нецелесообразно

## Slide 25: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 2. Основные понятия
Механическая безопасность -
состояние строительных конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части

## Slide 26: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 2. Основные понятия
Механическая безопасность
риск вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части, связан:
с причинением вреда жизни или здоровью граждан,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений

## Slide 27: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 2. Основные понятия
характеристики безопасности здания или сооружения - количественные и качественные показатели свойств
строительных конструкций,
основания,
материалов, элементов
сетей и систем инженерно-технического обеспечения
посредством соблюдения которых обеспечивается соответствие здания или сооружения требованиям безопасности

## Slide 28: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 2. Основные понятия
Жизненный цикл здания или сооружения - период, в течение которого осуществляются:
Инженерные
изыскания и
проектирование
Реконструкция
Капитальный ремонт
Снос здания
Строительство
Эксплуатация

## Slide 29: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 2. Основные понятия
Уровень ответственности - характеристика здания или сооружения, определяемая в соответствии с объемом
экономических,
социальных
экологических
последствий его разрушения

## Slide 30: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон устанавливает
минимально необходимые общие требования к зданиям и сооружениям по:
механической безопасности;
пожарной безопасности;
безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях;

## Slide 31: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон устанавливает
минимально необходимые общие требования к зданиям и сооружениям по:
безопасным для здоровья человека условиям проживания и пребывания в зданиях и сооружениях;
безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
энергетической эффективности зданий и сооружений;
безопасному уровню воздействия зданий и сооружений на окружающую среду

## Slide 32: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 4. Идентификация зданий и сооружений
Признаки идентификации
Назначение
Уровень ответственности
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
Принадлежность к опасным производственным объектам
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на используемой территории
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
Пожарная и взрывопожарная опасность

## Slide 33: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 4. Идентификация зданий и сооружений
В результате идентификации здания или сооружения здание или сооружение должно быть отнесено к одному из следующих уровней ответственности:
Повышенный
Нормальный
Пониженный

## Slide 34: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 4. Идентификация зданий и сооружений
К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к
особо опасным
технически сложным
или уникальным объектам

## Slide 35: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 4. Идентификация зданий и сооружений
К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности

## Slide 36: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 4. Идентификация зданий и сооружений
К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся:
здания и сооружения временного (сезонного) назначения
здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением
строительства
реконструкции здания или сооружения
расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства

## Slide 37: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Глава 3
Требования к результатам
инженерных изысканий и проектной документации
в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений

## Slide 38: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации
Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности
Проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы :
ссылками на требования настоящего Федерального закона
и ссылками на требования стандартов и сводов правил для обязательного применения
или ссылками на требования специальных технических условий

## Slide 39: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации
В случае отсутствия указанных требований обоснование выполняется одним или несколькими способами из следующих способов:
результаты исследований
расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным методикам
моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий
оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий

## Slide 40: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами и иными способами, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.

## Slide 41: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
Предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и устойчивости характеризуется:
разрушением любого характера;
потерей устойчивости формы;
потерей устойчивости положения;
нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу

## Slide 42: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
В расчетах строительных конструкций и основания должны быть учтены все виды нагрузок:
соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению здания или сооружения,
климатические,
технологические воздействия (в необходимых случаях ),
усилия, вызываемые деформацией строительных конструкций и основания

## Slide 43: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
Расчетные модели строительных конструкций и основания должны отражать действительные условия работы здания или сооружения с учетом:
факторов, определяющих напряженно-деформированное состояние;
особенностей взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с основанием;
пространственной работы строительных конструкций;

## Slide 44: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
Расчетные модели строительных конструкций и основания должны отражать действительные условия работы здания или сооружения с учетом:
геометрической и физической нелинейности;
пластических и реологических свойств материалов и грунтов;
возможности образования трещин;
возможных отклонений геометрических параметров от их номинальных значений

## Slide 45: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности должны быть учтены следующие расчетные ситуации:
установившаяся ситуация
переходная ситуация
аварийная расчетная ситуация

## Slide 46: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
установившаяся ситуация
имеет продолжительность того же порядка, что и срок эксплуатации здания или сооружения

## Slide 47: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
переходная ситуация
Имеет небольшую по сравнению со сроком эксплуатации здания или сооружения продолжительность

## Slide 48: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
аварийная расчетная ситуация
должна быть учтена при проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности,
имеющая малую вероятность возникновения
и небольшую продолжительность,
но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний

## Slide 49: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
Коэффициенты надежности по ответственности зданий и сооружений
1.1 – повышенный уровень ответственности
1.0 – нормальный уровень ответственности
0.8 – пониженный уровень ответственности

## Slide 50: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения
Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной документации должны быть обоснованы:
противопожарный разрыв
принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности
элементов строительных конструкций
систем инженерно-технического обеспечения
принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки

## Slide 51: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения
пути эвакуации людей при возникновении пожара:
расположение,
габариты,
протяженность,
противодымная защита
характеристики или параметры систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники

## Slide 52: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 18. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
Статья 19. Требования к обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических требований
Статья 20. Требования к обеспечению качества воздуха
Статья 21. Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд
Статья 22. Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты
Статья 23. Требования к обеспечению освещения

## Slide 53: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Глава 3
Статья 24. Требования к обеспечению защиты от шума
Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги
Статья 26. Требования к обеспечению защиты от вибрации
Статья 27. Требования по обеспечению защиты от воздействия электромагнитного поля
Статья 28. Требования к обеспечению защиты от ионизирующего излучения

## Slide 54: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 29. Требования к микроклимату помещения
сопротивление теплопередаче ограждающих строительных конструкций здания или сооружения;
разность температуры на внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций и температуры воздуха внутри здания или сооружения во время отопительного периода;
теплоустойчивость ограждающих строительных конструкций в теплый период года и помещений здания или сооружения в холодный период года;
сопротивление воздухопроницанию ограждающих строительных конструкций;
сопротивление паропроницанию ограждающих строительных конструкций;
теплоусвоение поверхности полов

## Slide 55: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Глава 3
Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
Параметры элементов строительных конструкций, в проектной документации должны быть предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных случаев:
высота ограждений крыш, балконов, лестничных маршей и т.д.
уклоны лестниц и пандусов, геометрические параметры лестниц
высоты порогов, дверных проемов на путях перемещения людей

## Slide 56: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Глава 3
Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать доступность зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения

## Slide 57: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 31. Требование к обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений
должны быть предусмотрены решения позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе эксплуатации зданий и сооружений
должно быть предусмотрено оснащение зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

## Slide 58: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 32. Требования к обеспечению охраны окружающей среды
Статья 33. Требования к предупреждению действий, вводящих в заблуждение приобретателей

## Slide 59: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Глава 3
Статья 33. Требования к предупреждению действий, вводящих в заблуждение приобретателей
Проектная документация должна содержать:
идентификационные признаки здания или сооружения в соответствии с частью 1 настоящего Федерального закона;
срок эксплуатации здания или сооружения и их частей;
показатели энергетической эффективности здания или сооружения;
степень огнестойкости здания или сооружения

## Slide 60: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Глава 4
Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта

## Slide 61: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта
Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений

## Slide 62: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта
Статья 35. Требования к строительству зданий и сооружений, консервации объекта, строительство которого не завершено
Негативное воздействие на окружающую среду должно быть минимальным и не должна возникать угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений

## Slide 63: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Глава 5
Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации, при прекращении эксплуатации и в процессе сноса (демонтажа)

## Slide 64: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации, при прекращении эксплуатации и в процессе сноса (демонтажа)
Статья 36. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации
Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством:
технического обслуживания,
периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения,
посредством текущих ремонтов здания или сооружения

## Slide 65: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации, при прекращении эксплуатации и в процессе сноса (демонтажа)
Статья 37. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при прекращении эксплуатации и в процессе сноса (демонтажа)
1. При прекращении эксплуатации здания или сооружения собственник здания или сооружения должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание или сооружение, а также осуществить мероприятия по утилизации строительного мусора.

## Slide 66: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Глава 6
Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных с ними процессов проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации

## Slide 67: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных с ними процессов проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации
Оценка соответствия зданий и сооружений требованиям настоящего Федерального закона касается:
инженерных изысканий
проектной документации
характеристик объектов завершенного строительства перед пуском в эксплуатацию
характеристик здания в процессе эксплуатации

## Slide 68: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 39
Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений в части проектирования, строительства, монтажа, наладки. утилизации осуществляется в форме:
заявления о соответствии проектной документации требованиям настоящего Федерального закона;
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;
строительного контроля;
государственного строительного надзора;

## Slide 69: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 39
Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений в части проектирования, строительства, монтажа, наладки. утилизации осуществляется в форме:
заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения проектной документации;
заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона;
ввода объекта в эксплуатацию

## Slide 70: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 40
Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений в части эксплуатации осуществляется в форме:
эксплуатационного контроля
осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию здания или сооружения, в соответствии с законодательством Российской Федерации
государственного контроля (надзора)
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

## Slide 71: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 41
Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений осуществляется в форме:
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации
авторского надзора
обследования зданий и сооружений, состояния их оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения
и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## Slide 72: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Глава 7
Заключительные положения
Строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются сводами правил.
Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

## Slide 73: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Глава 7
Заключительные положения
Национальный орган Российской Федерации по стандартизации утверждает перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

## Slide 74
Спасибо за внимание